# КАЛИТКИ

# ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

# «РОСТОВ-ДОН К160»

# ПАСПОРТ.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.ММ05.Н05485

ТУ 4372-001-83349852-2011

# Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханические двухсторонние калитки серии «Ростов-Дон К160» предназначены для управления потоками людей в помещениях и проходных предприятий, учреждений и т.п., и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений («вход» и «выход»).

Толстостенный корпус калитки из нержавеющей или окрашенной стали обеспечивает высокую вандалозащищенность.

Неподвижные верхняя и нижняя части калитки позволяют легко прикрепить к ним ограждения без дополнительных вертикальных стоек.

Блок электронного управления калитки состыковывается со СКУД ведущих российских и зарубежных производителей.

Калитка может быть без индикации (по спецзаказу) и с двухцветной индикацией запрета-разрешения на проход (стандартное исполнение).

Калитка управляется с пульта дистанционного управления (ПДУ) или от радиобрелка (опция).

По условиям применения электромеханическая калитка соответствует группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитка предназначена для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С. По спецзаказу может быть уличного исполнения для температур от -30°С до +50°С.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Напряжение питания постоянного тока, В | 12(2 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, не более, А | 1,5 |
| Масса вместе с поворотной дугой, кг | 37 |
| Габаритные размеры калитки (без дуги), мм | 264(175(1010 |
| Ширина перекрываемого прохода, мм | 700(1070 (стандартно 832) |
| Максимальная длина кабеля от БЭУ до ПДУ, м | 20 (стандартная 5) |
| Максимальная длина кабеля от стойки калитки до БЭУ, м | 15 (стандартная 5) |
| Габаритные размеры выносного БЭУ, мм | 190(145(50 |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс | 60 |
| Срок эксплуатации, лет | 8 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки | 1 шт. |
| --- | --- |
| Дуга с декоративной вставкой | 1 шт. |
| Блок электронного управления (БЭУ) | 1 шт. |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) | 1 шт. |
| Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитка состоит (см. Приложение 1) из стойки 1, в нижней части которой находится поворотный механизм, а также блока электронного управления (см. Приложение 2) и дуги 2 для перекрытия прохода. Поворотный механизм имеет предохранительное устройство (жидкостную муфту), обеспечивающее травмобезопасность калитки и мягкую доводку дуги в среднее положение «проход перекрыт». В верхней части стойки под крышкой 4 установлен датчик контроля положения дуги. У основания калитки выходит кабель с разъемом для подключения выносного  блока электронного управления (БЭУ). Внутри корпуса БЭУ расположена кнопка калибровки.

Калитки могут быть состыкованы с соответствующими ограждениями в различных вариациях, обеспечивая формирование необходимых заказчику зон прохода.

Работа калитки осуществляется следующим образом.

Исходное состояние калитки — «закрыто». Дуга перекрывает проход (находиться в положении «проход перекрыт»). Индикация в головной части калитки 3 и на ПДУ для обоих направлений красного цвета. Электромагнит блокировки обесточен. При попытке вручную повернуть дугу калитки (несанкционированный проход) срабатывает электромагнит блокировки, препятствующий дальнейшему перемещению дуги, и включается постоянный звуковой сигнал (зуммер установлен в корпусе БЭУ). После отпускания дуги, она автоматически возвращается в исходное положение («проход перекрыт»), электромагнит обесточивается, звуковой сигнал отключается.

Для осуществления однократного прохода в каком-либо направлении необходимо кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить соответствующую кнопку направления ПДУ. Индикация выбранного направления прохода в головной части калитки 3 и на ПДУ переключается из красного в зеленый цвет. Индикация калитки и ПДУ для невыбранного направления остается красного цвета. Электромагнит блокировки обесточен. Калитка находиться в состоянии «открыто». Посетитель, которому разрешен проход, должен вручную повернуть дугу, толкая ее от себя, и пройти через калитку. При повороте дуги от положения закрыто более чем на 30° формируется сигнал «факт прохода» для того направления, в котором совершатся проход (см. пункт 7 настоящей инструкции), и индикация этого направления прохода в головной части калитки 3 и на ПДУ переключается из зеленого в красный цвет. После отпускания дуги она автоматически возвращается в положение закрыто, и калитка переходит в состояние «закрыто».

При попытке вручную повернуть дугу калитки в направлении, противоположном разрешенному, срабатывает электромагнит блокировки, препятствующий дальнейшему перемещению дуги, включается постоянный звуковой сигнал, индикация в головной части калитки 3 и на ПДУ для обоих направлений красного цвета. После отпускания дуги, она автоматически возвращается в исходное положение («проход перекрыт»), электромагнит обесточивается, звуковой сигнал отключается, индикация для выбранного направления прохода переключается в зеленый цвет.

Если проход через калитку не совершается, то по истечении 4-х секунд калитка автоматически переходит в состояние «закрыто».

В калитке не предусмотрен режим однократного прохода для обоих направлений одновременно. При попытке открыть калитку в направлении противоположном выбранному до этого, произойдет переключение направления на противоположное.

Для осуществления группового прохода в каком-либо направлении необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии среднюю кнопку ПДУ. Затем, не более чем через 3 секунды после нажатия средней кнопки ПДУ кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить соответствующую кнопку направления. Затем, отпустить среднюю кнопку ПДУ. Индикация выбранного направления прохода в головной части калитки 3 и на ПДУ переключается из красного в зеленый цвет. Индикация калитки и ПДУ для противоположного направления остается красного цвета. Электромагнит блокировки обесточен. Калитка находиться в состоянии «открыто». Посетитель, которому разрешен проход, должен вручную повернуть дугу, толкая ее от себя, и пройти через калитку. При повороте дуги от положения закрыто более чем на 30° формируется сигнал «факт прохода» для того направления, в котором совершатся проход (см. пункт 7 настоящей инструкции). После отпускания дуги она автоматически возвращается в положение закрыто. Калитка продолжает оставаться в состоянии «отрыто» и будет находиться в нем неограниченно долго.

При попытке вручную повернуть дугу калитки в направлении, противоположном разрешенному, срабатывает электромагнит блокировки, препятствующий дальнейшему перемещению дуги, включается постоянный звуковой сигнал, индикация в головной части калитки 3 и на ПДУ для обоих направлений красного цвета. После отпускания дуги, она автоматически возвращается в исходное положение («проход перекрыт»), электромагнит обесточивается, звуковой сигнал отключается, индикация для выбранного направления прохода переключается в зеленый цвет.

В отличие от однократного прохода групповой проход можно включить в обе стороны одновременно.

Для отмены режима группового прохода или досрочного завершения однократного прохода необходимо кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить кнопку ПДУ соответствующего разрешенного направления калитки. Калитка переходит в состояние «закрыто» для выбранного направления.

Калитка может работать под управлением системы контроля и управления доступом (СКУД) ряда ведущих производителей. Подключение СКУД осуществляется к специализированным клеммам, расположенным в выносном БЭУ калитки. Подключение калитки к СКУД и описание работы см. в пункте 7.

Процедура калибровки калитки осуществляется заводом изготовителем. При необходимости калибровку можно осуществить в любой момент непосредственно на месте эксплуатации калитки. Кнопка калибровки находиться внутри корпуса БЭУ (см. Приложение 2). Перед началом калибровки убедитесь в том, что дуга находиться в положении «проход перекрыт». Для запуска процедуры калибровки необходимо включить питание калитки. Кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить кнопку калибровки. На две секунды включается постоянный звуковой сигнал, состояние индикации в этот интервал времени не определено. После этого калитка переходит в состояние «закрыто». Калитка готова к работе.

ВНИМАНИЕ. В ПРОЦЕССЕ КАЛИБРОВКИ ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕМЕЩАТЬ ДУГУ КАЛИТКИ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

КАЛИТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. Клемма заземления находится на нижнем основании со стороны, противоположной дуге калитки. Для доступа к клемме заземления необходимо наклонить калитку.

При эксплуатации калиток необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

Запрещается эксплуатировать изделие при открытых крышках.

При выполнении монтажных, профилактических и ремонтных работ электрическое питание должно быть отключено перед открытием крышек.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб и отказы, обусловленные невыполнением или ненадлежащим выполнением требований и указаний настоящего руководства и, соответственно, все претензии в этом случае отклоняются.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Распакуйте калитку и проверьте комплектность.

  - В соответствии с видом сверху Приложения 1 или по калитке разметьте и установите крепежные (анкерные) болты.

  - Закрепите калитку через четыре отверстия Ø13мм в основании к полу. При этом отклонение наивысшей точки калитки от вертикальности в любой плоскости не должно превышать 3мм.

  - Уложите кабель для подключения калитки к БЭУ.

  - Заземлите калитку.

  - Установите дугу 2. Для этого необходимо надеть дугу на пальцы поворотной средней части калитки 5. Затем наденьте декоративные втулки 6 и зафиксируйте дугу двумя винтами 7.

  - Закрепите на вертикальной поверхности корпус БЭУ. При монтаже необходимо обеспечить минимальные расстояние 10 см между торцевыми стенками корпуса БЭУ и перегородками, стенами здания, корпусами других БЭУ и т.п. Недопустимо закрытие вентиляционных отверстий корпуса БЭУ.

  - Подключите кабель калитки к соответствующему разъему на корпусе БЭУ.

  - Питание калитки осуществляется от стабилизированного источника питания постоянного тока напряжением 12(2 В.

  - Включите питание. При включении питания возможно кратковременное срабатывание электромагнита. Калитка готова к работе.

  - Все провода должны быть проведены под полом или надежно укрыты специальными кабель-каналами.

- СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

  - Подключение калитки к контроллеру СКУД осуществляется в соответствии с табл. 1 через разъем XS2 модуля IB v1.1 (см. Приложение 2).

Таблица 1

| Контакт XS2 | Обозначение | Функция | Параметры цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф1.НЗ | Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа» | Нормально замкнутый контакт реле |
| 2 | Ф1.общ | Общий контакт реле «Факт прохода со стороны входа» | Общий контакт реле |
| 3 | Ф1.НР | Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа» | Нормально разомкнутый контакт реле |
| 4 | Ф2.НЗ | Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода» | Нормально замкнутый контакт реле |
| 5 | Ф2.общ | Общий контакт реле «Факт прохода со стороны выхода» | Общий контакт реле |
| 6 | Ф2.НР | Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода» | Нормально разомкнутый контакт реле |
| 7 | СКУД1 | Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход» | TTL-вход. Логическая 1 — низкий уровень |
| 8 | СКУД2 | Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход» | TTL-вход. Логическая 1 — низкий уровень. |
| 9 | GND | Общий провод электроники (-12В блока питания) | -12В блока питания турникета |

  - К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 присоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

  - Управление турникетом осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8 разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод. Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL-уровни. Данные сигналы также могут быть сформированы посредством нормально разомкнутых контактов реле или транзисторами, включенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД. Направление входа и выхода остаются разблокированными пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

  - Сигнал «Факт прохода» формируется при отклонении проходящим человеком дуги калитки более чем на 30° от положения «проход перекрыт» переключением контактов реле для соответствующего направления прохода. Время, в течение которого контакты реле находятся в переключенном состоянии, составляет 0,6±0,05 сек.

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Перед включением путем визуального осмотра проверьте состояние кабелей и надежность закрепления проводов.

  - Не допускается прилагать усилие к дуге при запрещении прохода более 50кг.

  - При эксплуатации не допускается:

    - использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей калитки; для ухода за калиткой рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из  нержавеющей стали полиролем для хромированных и нержавеющих поверхностей;

    - перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину проема прохода;

    - рывки и удары по преграждающей дуге и стойке, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

  - Рекомендации по электромонтажу:

    - не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее одного метра от мощных источников электрических помех;

    - пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом;

    - любые удлинения сигнальных кабелей производить только методом пайки.

Монтаж изделия должен выполняться сертифицированным персоналом.

- РЕГУЛИРОВКИ КАЛИТКИ

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50° С и значении относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

После транспортирования или хранения калитки при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, калитка перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержана в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка электромеханическая «Ростов-Дон К160» зав.№_________________________________ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»___________________201__ г.

Подпись _______________

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

  - Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

Дата продажи  «____»___________________201__ г.

Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон К160» (со стандартной дугой)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Выносной блок электронного управления (БЭУ) калитки «Ростов-Дон К160» (верхняя крышка снята)

Сертификат пожарной безопасности см. сайт rostovturniket.ru: №РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 6 |
| 7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД | 7 |
| 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ | 9 |
| 9 РЕГУЛИРОВКИ КАЛИТКИ | 10 |
| 11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 10 |
| 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 11 |
| 13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| Приложение 1. Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон К160» (со стандартной дугой) | 12 |
| Приложение 2. Выносной блок электронного управления (БЭУ) калитки «Ростов-Дон К160» (верхняя крышка снята) | 13 |
| Сертификат соответствия | 14-15 |

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61 Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39 E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru Сайт: www.rostovturniket.ru

# Text boxes

РОСТЕВРОСТРОЙ

| VD- КД213Б | VD1…VD5 – КИПД-18Б-М | R1...R3– ОМЛТ-0,5 1,3К 10% | SF- геркон СМК-3 (ИО-102-14) | I-световой индикатор | К-Реле РЭС22 РФ45ОО131 | YA- электромагнит специальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |