# КАЛИТКИ

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ

# «РОСТОВ-ДОН АК 160»

# ПАСПОРТ.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.ММ05.Н05485

ТУ 4372-001-83349852-2011

# Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматические приводные двухсторонние калитки серии «Ростов-Дон АК 160» предназначены для управления потоками людей на стадионах, аттракционах и в других местах массового скопления людей. Благодаря широкому диапазону размеров дуги и автоматическому режиму открывания-закрывания она универсальна и поэтому применима практически везде, в том числе и для пропуска инвалидов.

Толстостенный корпус калитки из нержавеющей стали позволяет использовать ее вне помещений и обеспечивает достаточную «вандалозащищенность».

Автоматика привода дуги обеспечивает безопасную работу калитки. При столкновении дуги с препятствием включается режим противотравматичного фрикционного пробуксовывания. После освобождения прохода обычный режим работы калитки автоматически восстанавливается.

Калитка двухсторонняя. Открывается как по часовой стрелке, так и против в зависимости от подаваемой команды.

Калитка по команде может остаться в открытом состоянии, обеспечивая тем самым беспрепятственный проход в случае срабатывания пожарной сигнализации, а также поступления команд от СКУД или с пульта дистанционного управления. При исчезновении питающего напряжения калитку можно открыть вручную, при этом калитка остается в открытом положении до момента восстановления питающего напряжения.

Блок электронного управления калитки состыковывается со СКУД ведущих российских и зарубежных производителей.

Калитка может быть без индикации (по спецзаказу) и с двухцветной индикацией запрета-разрешения на проход (стандартное исполнение).

Калитка управляется с пульта дистанционного управления (ПДУ) или от радиобрелка (опция).

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. По спецзаказу возможно изготовление калиток для эксплуатации вне помещений под навесом в интервале температур от  -30 до +60ºС.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Напряжение питания переменного тока 50Гц, В | 180-240 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт не более | 25 |
| Масса вместе с поворотной дугой, кг | 37 |
| Габаритные размеры калитки (без дуги), мм | 264(175(1010 |
| Ширина перекрываемого прохода, мм | 700(1070 (стандартно 832) |
| Максимальная длина кабеля от БЭУ до ПДУ, м | 20 (стандартная 5) |
| Максимальная длина кабеля от стойки калитки до БЭУ, м | 15 (стандартная 5) |
| Габаритные размеры выносного БЭУ, мм | 255(210(60 |
| Диапазон регулировки временного интервала нахождения калитки в открытом состоянии, сек. | 4÷60 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки | 1 шт. |
| --- | --- |
| Дуга с декоративной вставкой | 1 шт. |
| Блок электронного управления (БЭУ) | 1 шт. |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) | 1 шт. |
| Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитка состоит (см. Приложение 1) из стойки 1, в нижней части которой находится поворотный механизм с электрическим приводом, а также блока электронного управления (см. Приложение 2), и дуги 2 для перекрытия прохода. Поворотный механизм имеет предохранительное устройство (жидкостную муфту), обеспечивающее безопасную работу электрического привода, травмобезопасность калитки и мягкую доводку дуги в крайние положения. В верхней части стойки под крышкой 4 установлен датчик контроля положения дуги. У основания калитки выходит кабель с разъемом для подключения выносной блока электронного управления (БЭУ). Калитка имеет выносной блок электронного управления (БЭУ). Внутри корпуса БЭУ расположены две кнопки установки временного интервала нахождения калитки в открытом состоянии и кнопка калибровки.

Работа калитки осуществляется следующим образом. Исходное состояние калитки — «закрыто». Дуга перекрывает проход (находиться в положении «проход перекрыт»). Индикация в головной части калитки 3 и на ПДУ для обоих направлений красного цвета. Электромагнит блокировки обесточен. При попытке вручную повернуть дугу калитки (несанкционированный проход) срабатывает электромагнит блокировки, препятствующий дальнейшему перемещению дуги, и включается постоянный звуковой сигнал (зуммер установлен в корпусе БЭУ). После отпускания дуги, она автоматически возвращается в исходное положение (закрыто), электромагнит обесточивается, звуковой сигнал отключается.

Для осуществления однократного прохода в каком-либо направлении необходимо кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить соответствующую кнопку направления ПДУ. Индикация выбранного направления прохода в головной части калитки 3 и на ПДУ переключается из красного в зеленый цвет. Индикация калитки и ПДУ для невыбранного направления остается красного цвета. Электромагнит блокировки обесточен. Включается электропривод калитки, который поворачивает дугу на 90° в соответствующую сторону от положения «проход перекрыт». Калитка находиться в состоянии «открыто». По истечении заданного временного интервала автоматически включается электропривод калитки, который поворачивает дугу в положение перекрывающее проход. Калитка переходит в состояние «закрыто».

Для осуществления группового прохода в каком-либо направлении необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии среднюю кнопку ПДУ. Затем, не более чем 3 секунды после нажатия средней кнопки ПДУ кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить соответствующую кнопку направления. Затем, отпустить среднюю кнопку ПДУ. Индикация выбранного направления прохода в головной части калитки 3 и на ПДУ переключается из красного в зеленый цвет. Индикация калитки и ПДУ для невыбранного направления остается красного цвета. Электромагнит блокировки обесточен. Включается электропривод калитки, который поворачивает дугу на 90° в соответствующую сторону от положения «проход перекрыт». Калитка находиться в состоянии «открыто». В этом состоянии калитка будет находиться неограниченно долго.

Для отмены режима группового прохода или досрочного завершения однократного прохода необходимо кратковременно нажать (удержание не более 1 сек.) и отпустить кнопку ПДУ соответствующую разрешенному направлению калитки. Включается электропривод калитки, который поворачивает дугу в положение перекрывающее проход. Калитка переходит в состояние «закрыто».

Если дугу заблокировать в момент ее движения, то шаговый двигатель электропривода может издавать характерный шум. Если дугу калитки, которая находиться в состоянии «открыто», попытаться закрыть вручную, то включается электропривод калитки, препятствующий этой попытке. При этом также возможно возникновение характерного шума электродвигателя.

Калитка может работать под управлением системы контроля и управления доступом (СКУД) ряда ведущих производителей. Подключение СКУД осуществляется к специализированным клеммам, расположенным в выносном БЭУ калитки. Подключение калитки к СКУД и описание работы см. в пункте 7.

Калитки могут быть состыкованы с соответствующими ограждениями в различных вариациях, обеспечивая формирование необходимых заказчику зон прохода.

Регулировка временного интервала нахождения калитки в открытом состоянии производится с помощью двух кнопок, расположенных в корпусе БЭУ (см. Приложение 2). Кнопка, обозначенная символом «(», предназначена для уменьшения временного интервала, символом «+», соответственно, для увеличения. Однократное нажатие на любую из кнопок приводит к увеличению или уменьшению времени задержки на 1 секунду. Невозможно установить интервал времени менее 4 секунд и более 60 секунд.

ВНИМАНИЕ. РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ И В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДУГИ.

Процедура калибровки калитки осуществляется заводом изготовителем. При необходимости калибровку можно осуществить в любой момент непосредственно на месте эксплуатации калитки. Калибровку удобно осуществлять вдвоем. Кнопка калибровки находиться внутри корпуса БЭУ (см. Приложение 2). Для запуска процедуры калибровки необходимо включить питание калитки. Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку калибровки. Индикация обоих направлений прохода в головной части калитки 3 мигает зеленым цветом. Индикация обоих направлений ПДУ мигает попеременно красным и зеленым цветом. В такт миганию индикации звучит прерывистый звуковой сигнал. Вручную повернуть дугу калитки в положение «проход перекрыт». Убедиться в том, что дуга находиться в положении «проход перекрыт». Для этого повернуть дугу калитки от предполагаемого положения «проход перекрыт» в любую сторону на небольшой угол (не более 5°) и отпустить. Если механизм доводки вернет дугу в исходное положение, то это положение и является положением «проход перекрыт». Отпустить кнопку калибровки. Включится электропривод калитки, который будет перемещать дугу вначале к одному положению «открыто», а затем к другому. После этого дуга занимает положение «проход перекрыт», и  калитка переходит в состояние «закрыто». Калитка готова к работе. Во время движения дуги калитки возможно возникновение характерного шума электродвигателя.

ВНИМАНИЕ. В ПРОЦЕССЕ КАЛИБРОВКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ДУГИ КАЛИТКИ.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

КАЛИТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. Клемма заземления находится на нижнем основании  Со стороны, противоположной дуге калитки. Для доступа к клемме заземления необходимо наклонить калитку.

При эксплуатации калиток необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

Запрещается эксплуатировать изделие при открытых крышках.

При выполнении монтажных, профилактических и ремонтных работ электрическое питание должно быть отключено перед открытием крышек.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб и отказы, обусловленные невыполнением или ненадлежащим выполнением требований и указаний настоящего руководства и, соответственно, все претензии в этом случае отклоняются.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Распакуйте калитку и проверьте комплектность.

  - В соответствии с видом сверху Приложения 1 или по калитке разметьте и установите крепежные (анкерные) болты.

  - Закрепите калитку через четыре отверстия Ø13мм в основании к полу. При этом отклонение от вертикальности в любой плоскости не должно превышать 3мм.

  - Уложите кабель для подключения калитки к БЭУ.

  - Заземлите калитку.

  - Установите дугу 2. Для этого необходимо надеть дугу на пальцы поворотной средней части калитки 5. Затем наденьте декоративные втулки 6 и зафиксируйте дугу двумя винтами 7.

  - Закрепите на вертикальной поверхности корпус БЭУ. При монтаже необходимо обеспечить минимальные расстояние 10 см между торцевыми стенками корпуса БЭУ и перегородками, стенами здания, корпусами других БЭУ и т.п. Недопустимо закрытие вентиляционных отверстий корпуса БЭУ.

  - Подключите кабель калитки к соответствующему разъему на корпусе БЭУ.

  - Питание калитки осуществляется от розетки электроосветительной сети ~220В 50Гц. Наличие клемм заземления в розетке обязательно.

  - Включите питание. При включении питания, производиться автоматический поиск положения «закрыто», во время которого запрещено механически блокировать дугу. Возможно кратковременное срабатывание электромагнита. Калитка готова к работе.

  - Все провода должны быть проведены под полом или надежно укрыты специальными кабель-каналами.

- СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

  - Подключение турникета к контроллеру СКУД осуществляется в соответствии с табл. 1 через разъем XS2 модуля IB v1.1 (см. Приложение 2).

Таблица 1

| Контакт XS2 | Обозначение | Функция | Параметры цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | СКУД1 | Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход» | TTL-вход. Логическая 1 — низкий уровень |
| 8 | СКУД2 | Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход» | TTL-вход. Логическая 1 — низкий уровень. |
| 9 | GND | Общий провод электроники (-12В блока питания) | -12В блока питания турникета |

  - К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 присоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

  - Управление турникетом осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8 разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод. Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL-уровни. Данные сигналы также могут быть сформированы посредством нормально разомкнутых контактов реле или транзисторами, включенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД. Направление входа и выхода остаются разблокированными пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

  - Калитка не имеет встроенных датчиков прохода человека. Для фиксации прохода необходимо использовать датчики прохода сторонних производителей, подключение которых к СКУД осуществляется согласно инструкции по эксплуатации на них. Клеммы «Ф1.НЗ», «Ф1.НР», «Ф1.общ», «Ф2.НЗ», «Ф2.НР» и «Ф2.общ» блока IB v1.1 не используются.

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Перед включением путем визуального осмотра проверьте состояние кабелей и надежность закрепления проводов.

  - Не допускается прилагать усилие к дуге при запрещении прохода более 50кг.

  - Допускается ручной останов дуги при работающем двигателе. После удерживания дуги более 10с привод отключается и вновь начинает работу после 10с задержки, возвращая дугу в исходное положение.

  - При эксплуатации не допускается:

    - использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей калитки; для ухода за калиткой рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;

    - перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину проема прохода;

    - рывки и удары по преграждающей дуге и стойке, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

  - Рекомендации по электромонтажу:

    - не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее одного метра от мощных источников электрических помех;

    - пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом;

    - любые удлинения сигнальных кабелей производить только методом пайки.

Монтаж изделия должен выполняться сертифицированным персоналом.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50° С и значении относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

После транспортирования или хранения калитки при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, калитка перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержана в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка автоматическая «Ростов-Дон АК 160» зав.№_________________________________ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»___________________201__ г.

Подпись _______________

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

  - Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

Дата продажи  «____»___________________201__ г.

Подпись _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон АК 160» (со стандартной дугой)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Выносной блок электронного управления (БЭУ) калитки «Ростов-Дон АК 160» (верхняя крышка снята)

Сертификат пожарной безопасности см. сайт rostovturniket.ru: №РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 7 |
| 7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД | 8 |
| 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ | 9 |
| 9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 10 |
| 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 10 |
| 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 11 |
| Приложение 1 Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон АК 160» | 12 |
| Приложение 2 Выносной блок электронного управления (БЭУ) «Ростов-Дон АК 160» | 13 |
| Сертификат соответствия | 14,15 |

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61 Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39 E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru Сайт: www.rostovturniket.ru

# Text boxes

РОСТЕВРОСТРОЙ